Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( для МКД со всеми видами благоустройства, кроме

централизованного горячего водоснабжения )	          01.01.2017

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | 50-250 | 0,3-0,7 |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в чердачных и подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-250 | 0,5-2,0 |
| 3. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 350-400 | 2,5-4 |
| 4. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо- выпускные клапаны | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-3 | 1400-1550 | 3,0-6,0 |
| 5. | Модернизация тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 0-3 | 2000-2100 | 3,5-6,5 |
| 6. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) увеличение срока эсплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии; 5) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-7 | 1380-1450 | 1,5-3,0 |
| 7. | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) повышение температурного комфорта в помещениях; 2) экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| 8. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 0-0,5 | 1,5-2,0 на один прибор отопления | 0,5-1,5 |
| Система электроснабжения |
| 9 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет. электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0 | 10-100 | 0,5-1,5 |
| 10. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 5-30 | 0,15-30 | 0,5-1,0 |
| 11 | Установка оборудования для автоматического вкл.-выкл. уличного освещения | экономия электроэнергии | Датчики освещенности | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-10 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| 12. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 30-60 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| Система холодного водоснабжения |
| 13. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-200 | 0,5-1,0 |
| 14. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-5 | 75-90 | 0,5-1,5 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 15. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-20 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 16. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 17. | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| Стеновые конструкции |
| 18. | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 19. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Энергосервиcная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-15 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | 0,5-1,0 |
| 20. | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 21. | Утепление потолка подвала | 1) уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 2,0 |
| 22 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 23 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

| ПРИЛОЖЕНИЕ к перечню мероприятий по энергосбережению |
| --- |
| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Подвал (нар. обмер) | Чердаки | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | ул Аккумуляторная д 7 | 1963 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 483,2 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 2 | ул Аккумуляторная д 9 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 435,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 3 | ул Васильева д 13 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 413,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 | ул Гагарина д 11 | 1958 | 2 | 2 | 13 | 0,0 | 388,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 5 | ул Гагарина д 13 | 1958 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 380,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 6 | ул Горького д 4 | 1944 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 411,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | ул Горького д 6 | 1940 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 277,8 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 8 | ул Горького д 8 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 311,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 9 | ул Горького д 9 | 1926 | 1 | 0 | 14 | 0,0 | 475,7 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 10 | ул Горького д 10 | 1960 | 4 | 3 | 28 | 656,4 | 656,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 11 | ул Горького д 11 | 1929 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 310,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 12 | ул Горького д 13 | 1929 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 311,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 13 | ул Горького д 15 | 1929 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 312,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 14 | ул Горького д 24 | 1961 | 3 | 3 | 24 | 406,2 | 528,1 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 15 | ул Горького д 26 | 1962 | 4 | 2 | 28 | 443,3 | 443,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | ул Горького д 28 | 1964 | 4 | 3 | 36 | 0,0 | 703,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 17 | ул Горького д 29 | 1940 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 313,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 18 | ул Горького д 31 | 1940 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 310,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 19 | ул Горького д 33 | 1940 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 310,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 20 | ул Горького д 35 | 1917 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 310,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 21 | ул Горького д 37 | 1940 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 320,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 22 | ул Горького д 39 | 1948 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 324,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | ул Горького д 41 | 1949 | 2 | 1 | 9 | 0,0 | 322,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 24 | ул Горького д 47 | 1934 | 2 | 3 | 12 | 0,0 | 464,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 25 | ул Горького д 51 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 322,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 26 | ул Дальневосточная д 25 | 1980 | 4 | 2 | 30 | 441,2 | 444,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 27 | ул Дальневосточная д 27 | 1968 | 4 | 2 | 32 | 452,3 | 452,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 28 | ул Зварыгина д 1 | 1959 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 390,6 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 29 | ул Зварыгина д 80 | 1961 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 201,6 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 30 | ул Земцова д 7 | 1959 | 2 | 1 | 7 | 0,0 | 199,6 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ул Иртышская д 11 | 1977 | 2 | 2 | 16 | 532,1 | 532,1 | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ул Иртышская д 13 | 1973 | 2 | 2 | 16 | 511,4 | 511,4 | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 33 | пр Кирова д 3 | 1949 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 538,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 34 | пр Кирова д 9 | 1952 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 313,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 35 | пр Кирова д 11 | 1952 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 553,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 36 | пер Комбайнеров д 3 | 1936 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 433,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 37 | пер Комбайнеров д 3/а | 1972 | 2 | 2 | 12 | 511,4 | 511,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 38 | ул Коммунистическая д 4 | 1917 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 272,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 39 | ул Коммунистическая д 5 | 1950 | 2 | 1 | 16 | 0,0 | 371,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 40 | ул Коммунистическая д 8 | 1917 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 339,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 41 | ул Коммунистическая д 15 | 1918 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 184,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 42 | пер Крупина д 20 | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 444,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 43 | ул Левитана д 30 | 1964 | 4 | 2 | 24 | 0,0 | 441,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 44 | ул Левитана д 34 | 1974 | 5 | 6 | 98 | 1235,6 | 1235,6 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ул Левитана д 42 | 1966 | 4 | 2 | 32 | 452,6 | 452,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 46 | пр Ленина д 17 | 1961 | 3 | 3 | 28 | 0,0 | 510,6 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 47 | пр Ленина д 19 | 1949 | 3 | 2 | 15 | 0,0 | 609,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 48 | пр Ленина д 21 | 1952 | 3 | 3 | 27 | 0,0 | 494,9 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 49 | пр Ленина д 25 | 1949 | 2 | 2 | 15 | 0,0 | 483,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 50 | пр Ленина д 26 | 1960 | 3 | 3 | 20 | 835,0 | 835,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 51 | пр Ленина д 33 | 1963 | 3 | 3 | 24 | 0,0 | 694,5 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | пр Ленина д 43 | 1962 | 3 | 2 | 16 | 0,0 | 447,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 53 | пр Ленина д 47 | 1961 | 3 | 3 | 24 | 0,0 | 703,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 54 | пр Ленина д 49 | 1961 | 3 | 3 | 34 | 0,0 | 699,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 55 | пр Ленина д 56 | 1962 | 3 | 2 | 32 | 547,1 | 547,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 56 | пр Ленина д 72 | 1960 | 2 | 2 | 11 | 0,0 | 449,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 57 | ул Ленина д 3/а | 1954 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 250,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 58 | ул Ленина д 11 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 311,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 59 | ул Ленина д 13 | 1929 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 314,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 60 | ул Ленина д 15 | 1929 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 291,2 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 61 | ул Ленина д 24 | 1924 | 2 | 2 | 9 | 0,0 | 309,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 62 | ул Ленская д 7 | 1965 | 4 | 2 | 32 | 0,0 | 448,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 63 | ул Ленская д 9 | 1967 | 4 | 2 | 32 | 0,0 | 452,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 64 | ул Ленская д 11 | 1965 | 4 | 2 | 31 | 0,0 | 445,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 65 | пер Ленский д 1 | 1961 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 428,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 66 | пер Ленский д 2 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 434,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 67 | пер Ленский д 3 | 1964 | 4 | 2 | 30 | 0,0 | 422,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 68 | пер Ленский д 4 | 1963 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 432,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 69 | пер Ленский д 5 | 1960 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 204,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 70 | пер Ленский д 6 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 425,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 71 | ул Менделеева д 1 | 1957 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 615,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 72 | ул Менделеева д 3 | 1956 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 368,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 73 | ул Менделеева д 4 | 1956 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 368,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 74 | ул Менделеева д 7 | 1960 | 2 | 3 | 12 | 957,9 | 957,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 75 | ул Менделеева д 9 | 1956 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 606,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 76 | ул Менделеева д 12 | 1951 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 560,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 77 | ул Менделеева д 15 | 1960 | 4 | 2 | 26 | 0,0 | 443,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 78 | ул Менделеева д 18 | 1960 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 436,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 79 | ул Менделеева д 19 | 1962 | 4 | 2 | 32 | 0,0 | 434,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 80 | ул Менделеева д 20 | 1961 | 3 | 2 | 24 | 0,0 | 450,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 81 | ул Менделеева д 21 | 1970 | 5 | 4 | 70 | 941,7 | 941,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 82 | ул Менделеева д 22 | 1961 | 3 | 2 | 24 | 0,0 | 440,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 83 | ул Менделеева д 23 | 1961 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 209,0 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ул Мусохранова д 12 | 1951 | 2 | 1 | 10 | 0,0 | 233,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 85 | ул Новокировский проезд д 2 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 444,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 86 | ул Новокировский проезд д 8 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 440,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 87 | ул Новокировский проезд д 9 | 1950 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 605,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 88 | ул Новокировский проезд д 9/а | 1950 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 288,9 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 89 | ул Новокировский проезд д 10 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 436,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 90 | ул Новокировский проезд д 12 | 1959 | 2 | 2 | 11 | 0,0 | 445,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 91 | ул Новокировский проезд д 15 | 1960 | 3 | 3 | 36 | 0,0 | 533,9 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 92 | ул Новокировский проезд д 17 | 1960 | 3 | 3 | 36 | 0,0 | 531,6 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 93 | ул Новокировский проезд д 19 | 1960 | 3 | 4 | 30 | 0,0 | 892,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 94 | ул Пирогова д 1 | 1961 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 443,5 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 95 | ул Пос. Строительный д 7 | 1978 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 171,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 96 | ул Пушкина д 52 | 1930 | 2 | 3 | 24 | 0,0 | 843,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 97 | ул Пушкина д 66 | 1928 | 2 | 3 | 12 | 0,0 | 647,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 98 | ул Пушкина д 74 | 1930 | 2 | 3 | 12 | 0,0 | 639,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 99 | ул Пушкина д 78 | 1928 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 337,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 100 | ул Пушкина д 84 | 1928 | 2 | 3 | 12 | 0,0 | 645,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 101 | ул Рубинштейна д 7 | 1948 | 2 | 1 | 36 | 0,0 | 700,9 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 102 | ул Рубинштейна д 9 | 1963 | 4 | 2 | 29 | 0,0 | 408,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 103 | ул Рубинштейна д 11 | 1963 | 4 | 2 | 24 | 0,0 | 408,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 104 | пер Рядовой д 3 | 1935 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 313,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 105 | пер Рядовой д 4 | 1950 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 547,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 106 | пер Рядовой д 5 | 1929 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 317,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 107 | пер Рядовой д 8 | 1943 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 403,7 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 108 | пер Рядовой д 11 | 1943 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 404,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 109 | ул Рязанская д 39 | 1980 | 4 | 2 | 18 | 441,6 | 441,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 110 | ул Рязанская д 41 | 1983 | 5 | 4 | 40 | 722,9 | 722,9 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | ул Рязанская д 41/а | 1981 | 4 | 2 | 24 | 450,2 | 450,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 112 | ул Рязанская д 43 | 1985 | 5 | 4 | 40 | 725,4 | 725,4 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | ул Рязанская д 43/а | 1968 | 4 | 2 | 28 | 450,0 | 450,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 114 | ул Спасстанция д 4 | 1989 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 377,3 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | ул Спасстанция д 4/а | 1990 | 3 | 1 | 12 | 396,5 | 396,5 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | ул Спасстанция д 8 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 325,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 117 | ул Спасстанция д 14 | 1934 | 3 | 4 | 27 | 528,9 | 747,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 118 | ул Спасстанция д 16 | 1934 | 2 | 4 | 24 | 0,0 | 635,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 119 | ул Спасстанция д 18 | 1953 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 281,4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 120 | ул Спасстанция д 20 | 1934 | 2 | 4 | 24 | 0,0 | 631,1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 121 | ул Спасстанция д 22 | 1953 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 272,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 122 | ул Спасстанция д 24 | 1934 | 2 | 4 | 24 | 0,0 | 641,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 123 | ул Спасстанция д 26 | 1953 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 282,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 124 | ул Суворова д 270 | 1969 | 5 | 4 | 68 | 563,8 | 926,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 125 | ул Телефонная д 15/в | 1979 | 3 | 2 | 12 | 0,0 | 353,3 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | ул Толбухина д 28 | 1962 | 2 | 3 | 11 | 980,7 | 980,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 127 | ул Толбухина д 28/а | 1956 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 366,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 128 | ул Толбухина д 32 | 1963 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 435,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 129 | ул Толбухина д 37 | 1956 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 358,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 130 | ул Толбухина д 43/а | 1967 | 5 | 2 | 32 | 377,1 | 503,7 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 131 | пер Трестовский д 3 | 1962 | 3 | 2 | 20 | 0,0 | 448,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 132 | пер Трестовский д 7 | 1961 | 3 | 2 | 24 | 0,0 | 448,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 133 | пер Трестовский д 9 | 1961 | 3 | 2 | 25 | 0,0 | 448,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 134 | ул Узловая д 1 | 1973 | 2 | 2 | 15 | 514,6 | 514,6 | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 135 | ул Узловая д 3 | 1990 | 2 | 2 | 16 | 600,2 | 600,2 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | пер Центральный д 1 | 1949 | 2 | 3 | 14 | 0,0 | 631,5 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | ул Чекмарева д 28/а | 1967 | 5 | 2 | 32 | 508,5 | 503,6 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 138 | ул Чекмарева д 30 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 456,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 139 | ул Чекмарева д 32 | 1962 | 2 | 2 | 15 | 0,0 | 452,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 140 | ул Чекмарева д 34 | 1961 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 451,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 141 | ул Чекмарева д 36 | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 563,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 142 | пр Шахтеров д 48 | 1980 | 4 | 3 | 40 | 691,3 | 691,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 143 | пр Шахтеров д 48/а | 1965 | 4 | 2 | 32 | 450,3 | 450,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 144 | пр Шахтеров д 48/б | 1972 | 4 | 2 | 32 | 447,2 | 447,2 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 145 | пр Шахтеров д 50 | 1980 | 4 | 3 | 44 | 695,8 | 695,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 146 | пр Шахтеров д 50/а | 1964 | 3 | 2 | 24 | 547,3 | 547,3 | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | ул Шилина д 2 | 1953 | 2 | 2 | 34 | 0,0 | 1071,8 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 148 | ул Шилина д 3 | 1957 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 337,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 149 | ул Шилина д 5 | 1957 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 337,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 150 | ул Шилина д 6 | 1981 | 3 | 1 | 31 | 0,0 | 767,2 | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | ул Шилина д 7 | 1957 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 337,5 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 152 | ул Шилина д 13 | 1951 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 335,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 153 | ул Шилина д 15 | 1951 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 335,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 154 | ул Шилина д 17 | 1959 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 335,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 155 | ул Шилина д 19 | 1931 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 309,9 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 156 | ул Шилина д 21 | 1959 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 335,3 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 157 | ул Шишлянникова д 5/а | 1961 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 200,7 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 158 | ул Шишлянникова д 9 | 1954 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 365,0 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 159 | ул Энгельса д 10 | 1947 | 3 | 2 | 17 | 0,0 | 447,4 | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |